## DUPLIFLEX

#### Περιγραφή

Το DUPLIFLEX είναι μια ελαστομερής σιλικόνη δυο συστατικών, η οποία πολυμερίζεται σε θερμοκρασία δωματίου με πολυπροσθετική αλυσιδωτή σύνδεση.

Τα συστατικά διατίθενται σε ρευστή μορφή. Μετά την ανάμειξη πολυμερίζονται και μετατρέπονται σε ένα μπλε ελαστικό υλικό.

#### Ενδείξεις

Το DUPLIFLEX είναι κατασκευασμένο ειδικά για την αναπαραγωγή εκμαγείων στα οδοντοτεχνικά εργαστήρια.

Ενδείκνυται για ρητινώδη και γύψινα εκμαγεία και κλειδιά.

#### Πλεονεκτήματα

- Εύκολη εργασία χάρη στη ρευστότητα των δυο προς ανάμειξη συστατικών (αναλογία ανάμειξης 1:1).

- Εύκολος πολυμερισμός: χάρη στην λεπτόρρευστη σύσταση των δυο συστατικών, το DUPLIFLEX ρέει εξαιρετικά καλά. Η διαδικασία πολυμερισμού ξεκινάει σε θερμοκρασία δωματίου αμέσως μετά την ανάμειξη των συστατικών Α και Β, ανεξάρτητα από το πάχος του εκμαγείου ή του πιθανού περιορισμού χώρου του πολυμεριζόμενου ελαστικού.

- Χαμηλή γραμμική συρρίκνωση μετά την ολοκλήρωση του πολυμερισμού.

- Φυσική προσκόλληση.

- Αντοχή στην παραμόρφωση.

- Υψηλή και σταθερή ακρίβεια κατά την διαδοχική κατασκευή εκμαγείων και αναπαραγωγών.

- Ακίνδυνο για την υγεία: δεν παράγει τοξικές ουσίες ούτε πριν ούτε μετά τον πολυμερισμό.

- Μεγάλη ελαστικότητα.

Χαρακτηριστικά

Σύσταση:		λεπτόρρευστη

Απόχρωση:	διαφανές (συστατικό Α)

μπλε (συστατικό Β)

Συντελεστής ιξώδους στους 23ο C:

1000 mPa*s (DUPLIFLEX 10)

3000 mPa*s (DUPLIFLEX 18)

Αναλογία ανάμειξης:	1:1 (συστατικό Α : συστατικό Β)

Χρόνος ανάμειξης:		30 sec.

Χρόνος εργασίας:		4,30 - 5 min.

Χρόνος πολυμερισμού:	15 min.

Χρόνος αφαίρεσης:		25 min.

Σκληρότητα Shore Α (30΄):	  8 μονάδες περίπ. (DUPLIFLEX 10)

12 μονάδες περίπ. (DUPLIFLEX 18)

Σκληρότητα Shore Α (24h):	10 μονάδες περίπ. (DUPLIFLEX 10)

18 μονάδες περίπ. (DUPLIFLEX 18)

Γραμμική συρρίκνωση	( 0,1%

Πυκνότητα στους 23ο C	1.05 g/cm2

#### Μέθοδος εφαρμογής

Μετρήστε και τοποθετείστε 100 μέρη DUPLIFLEX Α και 100 μέρη DUPLIFLEX Β σε ένα καθαρό δοχείο και ανακατέψτε τα μέχρι να έχετε μια πάστα με ομοιόμορφο χρώμα. Η διαδικασία ανάμειξης πρέπει να γίνει αργά ώστε να αποφευχθεί η συγκράτηση αέρος. Συνιστάται η αργή και ομοιόμορφη χύτευση της πάστας σε ένα μούφλο ντουμπλαρίσματος, σε μορφή λεπτού νήματος.

Κανονικά δεν χρειάζεται υλικό αδιαβροχοποίησης. Με μέτρια χύτευση αποφεύγεται η συγκράτηση αέρος.

Λόγω του σύντομου χρόνου πολυμερισμού του μείγματος, και την ανάγκη αποφυγής σχηματισμού φυσαλίδων αέρος που μπορούν να βλάψουν τις μηχανικές ιδιότητες, συνιστάται η ανάμειξη σε κενό αέρος, ή η χρήση συσκευής ανάμειξης.

Το εκμαγείο πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 5 mm από τα τοιχώματα του μούφλου ντουμπλαρίσματος και η σιλικόνη πρέπει να καλύπτει το άνω μέρος του εκμαγείου κατά 4 mm τουλάχιστον.

Εάν ο πολυμερισμός του DUPLIFLEX γίνει υπό πίεση, θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθεί η ίδια πίεση που χρησιμοποιήθηκε στο αντίγραφο εκμαγείου.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή όταν η γύψος, το πυρόχωμα ή η ρητίνη χρησιμοποιούνται σαν υλικά αναπαραγωγής.

Ανάλογα με το πυρόχωμα που χρησιμοποιείται, μπορεί να μην χρειαστεί σκλήρυνση του πυροχωμάτινου εκμαγείου (όπως, για παράδειγμα, ισχύει για το TECHNOVEST).

Προσοχή:

Για την ανάμειξη χρησιμοποιήστε μόνο εργαλεία από πλαστικό ή από ανοξείδωτο ατσάλι.

Ο πολυμερισμός μπορεί να καθυστερήσει ή να σταματήσει εάν υπάρξει επαφή με: μεταλλικά άλατα, αμίνη, θείο και παράγωγα αυτού, καθώς και καταλύτες εποξειδικής ρητίνης.

Για να καθαρίστε τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία αφήστε να πολυμερισθεί η σιλικόνη.

Η πολυμερισμένη σιλικόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Κόψτε την σε μικρά κομμάτια και χρησιμοποιείστε την σαν παράγοντα πληρώσεως γύρω από το εκμαγείο, αφήνοντας αρκετό χώρο ώστε το DUPLIFLEX να μπορέσει να εισχωρήσει παντού.

#### Προφυλάξεις ασφαλείας

Κατά τον χειρισμό των συστατικών Α και Β του DUPLIFLEX, αποφύγετε την κατάποση καθώς και την μακρόχρονη και επανειλημμένη επαφή με το δέρμα. Σε περίπτωση δερματικής επαφής, πλυθείτε με σαπούνι και νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και συμβουλευτείτε ιατρό.

#### Αποθήκευση και λήξη

Τα συστατικά του DUPLIFLEX παραμένουν σταθερά για 24 μήνες μετά την ημερομηνία κατασκευής τους, ανάλογα με τις συνθήκες αποθήκευσης.

Φυλάσσετε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία και σε ξηρό μέρος, μακριά από την υγρασία, τον ήλιο και διατηρήσετε το σε θερμοκρασία που να μην υπερβαίνει τους 30οC.

Μετά κάθε χρήση, κλείνετε τις συσκευασίες με το αντίστοιχο καπάκι τους, αποφεύγοντας την ανάμειξη.

Αποφύγετε την επαφή πολυμερισμένου προϊόντος με το περιεχόμενο της συσκευασίας.

#### Συσκευασία

DUPLIFLEX 10	DUPLIFLEX 18

5030-05Τ		5031-05Τ	             1 Kg:   500 gr A +   500 gr B

5030-10Τ		5031-10Τ	             2 Kg: 1000 gr A + 1000 gr B

5030-50Τ		5031-50Τ	           10 Kg: 5000 gr A + 5000 gr B

Εγγύηση:

Όσον αφορά τις εφαρμοζόμενες τεχνικές, οι συστάσεις μας γίνονται προφορικά ή γραπτά ή σε μορφή πρακτικών οδηγιών και βασίζονται στην δική μας πείρα και/ή στα τεστ. Πρέπει συνεπώς να θεωρούνται σαν απλές οδηγίες.

Τα προϊόντα μας βρίσκονται δε σε συνεχή εξέλιξη. Διατηρούμε λοιπόν το δικαίωμα να προβούμε σε τροποποιήσεις.