## FLU-STONE

#### Περιγραφή

Λεπτόρρευστη γύψος κατασκευής βάσεων. Τύπος IV κατά ISO 6873.

#### Ενδείξεις

Εξαιρετικά λεπτόρρευστη γύψος, που μπορεί να τοποθετηθεί στη βάση εγκιβωτισμού χωρίς δόνηση.

Συνιστάται για όλα τα συστήματα κατασκευής κινητών κολοβωμάτων και εκμαγείων.

#### Πλεονεκτήματα

Η επιφάνεια της βάσης είναι εξαιρετικά λεία και συμπαγή με εύκολο διαχωρισμό των κολοβωμάτων.

Βάσεις χωρίς φυσαλίδες αέρος, ακόμη και εάν τοποθετηθεί χωρίς δόνηση αναμεμιγμένο με το χέρι.

Πολύ χαμηλή διαστολή πήξης: έτσι δεν δημιουργούνται τάσεις από διαφορετικούς βαθμούς διαστολής.

Έντονες αποχρώσεις για καλύτερη αντίθεση με το εκμαγείο.

#### Φυσικές ιδιότητες

Χρόνος εργασίας:	  6 min.

Χρόνος πήξης:

Αρχική πήξη:	  8 min. (Τεστ Vicat

σύμφωνα με ISO 6873)

Τελική πήξη:	11 min. (Τεστ Vicat

σύμφωνα με ISO 6873)

Τελική σκλήρυνση:	30 min.

Διαστολή πήξης (2h):		0.05%

Αντοχή στην πίεση (1h):		( 40 ΜΡa

#### Οδηγίες χρήσεως

Αναλογία σκόνη/νερό:	100 g / 24 ml

Θερμοκρασία εργασίας:	20-23οC

Ανάμειξη:

μηχανικά σε κενό αέρος:	30 sec.

με το χέρι:		60 sec.

Προσθέστε την σκόνη στο απεσταγμένο νερό σύμφωνα με την συνιστώμενη αναλογία.

Μετά την ολοκλήρωση της ανάμειξης επιτυγχάνεται μια πολύ λεπτόρρευστη μάζα, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί στη βάση εγκιβωτισμού χωρίς δόνηση.

Προφυλάξεις

1. - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρά εργαλεία και δοχείο ανάμειξης.

Να μην αναμειγνύετε το προϊόν σε δοχείο όπου έχει αναμειχθεί προηγουμένως πυρόχωμα κολλήσεων.

Χρησιμοποιείτε πάντα απεσταγμένο νερό για την ανάμειξη. Το κοινό νερό βρύσης μπορεί να επηρεάσει την ομαλή διαδικασία πήξης της γύψου, κάνοντας την πιο γρήγορη ή πιο αργή.

2. - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην εισπνέετε το προϊόν. Συνιστάται η χρήση προστατευτικής μάσκας και γυαλιών.

Φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

Να χειρίζεστε το προϊόν σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Ο χειρισμός αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα.

Σε περίπτωση κατάποσης ή επαφής με τα μάτια, συμβουλευτείτε ιατρό.

#### Αποθήκευση και λήξη

Η σταθερότητα του προϊόντος είναι 18 μήνες (ανάλογα με την τήρηση των προϋποθέσεων αποθήκευσης)

Αποθήκευση: Φυλάσσετε τις συσκευασίες ερμητικά κλειστές σε ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία.

#### Συσκευασία

Λευκό		Μπλε

1130-180	1130-181	Δοχείο	       18 Kg

##### Σημείωση

Οι παρούσες οδηγίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας και παρέχονται ενδεικτικά.